АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗУМРУДНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ИРБЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

П.Изумрудный

01.08.2022г.                                                                                   № 44-пг

О внесении изменений в  постановления администрации Изумрудновского сельсовета от 25.03.2011г. №05-п «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Изумрудновского сельсовета»

В соответствии, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 7 Уставом Изумрудновского сельсовета,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в постановление от 25.03.2011г. №05-п «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Изумрудновского  сельсовета»  следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 1 (прилагается)

2.Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

3.Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в периодическом печатном издании «Вестник»,а также на официальном сайте Администрации Изумрудновского сельсовета .

Глава сельсовета                                                               С.Н.Косторной

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального

образования

Изумрудновский  сельсовет

П.Изумрудный Ирбейского района Красноярского края на

2022-2032гг.

2022 г.

1. Общие положения

Схема водоснабжения  поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения:

- определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения  наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

- определение возможности подключения к сетям водоснабжения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы системы водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение  в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей п. Изумрудный водоснабжением;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка схемы водоснабжения

3.1. п. Изумрудный расположен в северо-западной части Ирбейского района Красноярского края.

Численность населения администрации Изумрудновского  сельсовета по состоянию на 01.01.2022 г составляет 661 человека.

Внешнее сообщение администрации Изумрудновского сельсовета с районным центром осуществляется автотранспортом по дороге общего пользования.

3.2. Климат

Климат территории резко континентальный с умеренно теплым коротким летом и холодной продолжительной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 3,4 градуса Цельсия. Средние температуры января минус 20,1 градус Цельсия, июля 19,8 градусов Цельсия. Устойчивый снежный покров ложится в конце октября, максимальный в феврале – более 60 см, держится до конца апреля, промерзание почв и грунтов до 2,5 метров. Ветры по направлению и скорости разнообразны – от юга-западного и западного до северо-западного. Наибольшая скорость ветра (до 15 м/с) отмечается в переходные осенние и весенние периоды. Среднегодовое многолетнее количество осадков 331,7мм, большая часть их выпадает в виде дождя в летнее и осеннее время.

3.3   Планировочная структура п. Изумрудный прямолинейная, имеет четкую сетку улиц, протрассированных в меридиальном и широтном направлении. Главный въезд в поселок осуществляется с северной стороны по гравийной дороге, переходящей в переулок  Центральный.

3.4. Жилой фонд.

Жилой фонд населенного пункта администрации Изумрудновского  сельсовета представлен одноэтажными двухквартирными,  четырехквартирными домами и одноэтажными частными домами. Все дома оснащены электроэнергией. 195 двух, трёх, четырехквартирных и частных домов в п. Изумрудный оснащены  холодным водоснабжением,160 из них  и септиками. Часть  двухквартирных, трёхквартирных и четырехквартирных домов  пользуется водоснабжением из  колонки.

Данные о существующем жилом фонде и фонде, пользующемся холодным водоснабжением , представлены  в таблице 2.

| Нас.пункт | Жилой фонд | Жилой фонд, пользующийся услугой холодного водоснабжения |
| --- | --- | --- |
| П. Изумрудный: | К-во | площадь | К-во чел. | К-во | площадь | К-во чел. |
| Всего | 125 | 24215,09 | 661 | 125 | 24215,09 | 661 |
| -двухквартирные дома б/септиков -чет-кв Трёх-кв | 70 2 1 | 17969,99 224 150,3 | 341 9 7 | 70 2 1 | 17969,99 224 150,3 | 341 9 5 |
| -двухквартирные дома с септиком трех-кв Чет-х-кв | 44 1 | 4945,6 112 | 264 11 | 44 1 | 4945,6 112 | 264 11 |
| Частные дома с водопров.и септиком | 5 | 488,8 | 16 | 5 | 488,8 | 16 |
| Двухквартирные Дома колонка Чет-кв | 1 1 | 112,4 112 | 5 10 | 1 1 | 112,4 112 | 5 10 |

Таблица 2

3.5. Общественно-деловая зона

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами.

Общественный центр администрации Изумрудновского  сельсовета сформирован в п. Изумрудный.

В Учреждения культурно - досугового типа представлены в первую очередь Изумрудновский  дом культуры,   расположенный в п. Изумрудный.

В п. Изумрудный имеется  ФАП. В административном центре п. Изумрудный также имеются: здание администрации Изумрудновского  сельсовета, здание Изумрудновского Дома культуры, Изумрудновская неполная средняя общеобразовательная школа, Изумрудновский детский сад, здание Изумрудновского ФАПа,  одна водонапорная башня.

Данные организаций, расположенных в  населенном пункте администрации Изумрудновского сельсовета  по состоянию на 01.01.2022 г. даны в таблице 3

Таблица 3Учреждения образования

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МОБУ Изумрудновская неполная средняя общеобразовательная школа | П. Изумрудный, ул. Гагарина 21-23 | Одноэтажное здание | Кириллова О.И. Т.31-3-52 |
| 2 | Филиал МДОБУ Изумрудновский детский сад «Изумрудный город » | П. Изумрудный Ул. Гагарина 11 | Одноэтажное здание | Кириллова О.И. Т. 30-1-89 |

Учреждения здравоохранения

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФАП | П. Изумрудный, ул.Молодёжная 4 | Одноэтажное здание | Червякова Т.В. |

Учреждения культуры

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МБУК Изумрудновский ЦКС | П. Изумрудный, пер. Центральный 2, | Одноэтажное здание | Кодинцева Г.Я. 31-4-01 |
|  | Библиотека |  |  |  |
| 1. | Централизованная библиотечная система | П. Изумрудный, ул. Гагарина 23 | помещения в одноэтажном здании Изумрудновской неполной средней школы | Кавуненко Л.М. |

Предприятия торговли

| № п/п | Наименование | Адрес | Руководитель, предприниматель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ИП Чуешов В.А. | П. Изумрудный, Пер. Центральный 1 | Чуешов В.А. |
| 2 | ИП Жукова О.Н | П.Изумрудный Пер. Центральный 8 | Жукова О.Н. |
| 3 | ИП Баканова М.В | П. Изумрудный Пер. Центральный 2б | Баканова М.В. |
| 4 | ИП Зямухов А.Б. | П. Изумрудный Ул. Молодежная 3б | Зямухов А.Б. |

Наименование организаций

| № п\п | Наименование организации | Юридический адрес | Ф.И.О. руководителя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ГП «КрайДэо» | П.Изумрудный, 3-км автодороги Ирбейское- Верхняя Уря | Шиндякин ДС |  |
| 2 | ИП Комаров Е.П. | Ул.Молодёжная 6-2 | Комаров Евгений Павлович |  |

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства

| № | Наименование | Адрес | Этажн. | Руководитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Изумрудновский МУП «ЛИДЕР» | П. Изумрудный Пер.Центральный,3 | Помещение в одноэтажном здании | Директор Ивановский ГА. тел.31-4-01 |

3.6. Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения территории населенных пунктов администрации Изумрудновского сельсовета

Инженерное обеспечение администрации Изумрудновского сельсовета

1.	Водоснабжение;

2.	Электроснабжение;

4. Общая характеристика водоснабжения.

4.1. Водоснабжение

Таблица 4

Данные о водоснабжении

| Сооружения, характеристики | Современное положение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Источники запитки: Местоположение и тип (подземный, поверхностный) Описание отдельным текстом способа подачи потребителям | П. Изумрудный 1.Водозаборная скважина располагается П. Изумрудный ,ул. Новая 24 б, тип водозабора подземный с помощью глубинного насоса ЭСЦВ 6*10 *110 давление 1,5-2 м3 |
| Основные сети: Общая протяженность, км Износ, % | - 6,5 водозабора, - 100% |

На территории п. Изумрудный,  холодное водоснабжение осуществляет Изумрудновское муниципальное унитарное предприятие «ЛИДЕР» Юридический и фактический адрес: 663650, Красноярский край, Ирбейский район,п. Изумрудный, пер. Центральный 3;  телефон 8-(39174)31-4-01

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и  полив.

Из скважины насос подаёт   воду в накопительную емкость, затем вода из водобашни самотеком идет в водопроводные сети. Население пользуется водой из уличных колонок, либо из водопровода подведенного в дом.

Таблица № 5

Сети водоснабжения на территории администрации Изумрудновского сельсовета

| № / п п | Наименование объекта | Адрес | Год постройки | Протяженность м | Балансовая стоимость руб | Остаточная Стоимость руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | П. Изумрудный ул. Школьная, ул.Молодёжная, ул. 60 лет Октября | 2002 | 3,5 | 457692,31 |  |
| 2 | Водопроводные сети | П. Изумрудный ул. 70 лет Октября, ул. Новая, ул. Гагарина, ул. Зелёная, ул. Лесная | 2012 | 3 | 392307,69 |  |

Данные сети переданы Изумрудновским  сельсоветом в оперативное управление муниципальному унитарному предприятию  «ЛИДЕР».

Износ остальных водопроводных сетей составляет 100 %.

В ближайшей перспективе, с целью учета ресурсов,  в 30 жилых домах необходима установка индивидуальных приборов учета холодной воды. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

Уличные водопроводные сети собраны в общую схему тупикового типа. На сети установлены водоразборные колонки. Общая протяжённость водопроводных сетей – 6,5 км. К 115-ти двух и 4-х квартирным, 1-но квартирному и 5-ти частным  домам подведен водопровод.

Эксплуатацию водопровода и водоснабжение населения п. Изумрудный осуществляет Изумрудновское муниципальное  унитарное предприятие  «ЛИДЕР».

Подключение новых потребителей будет производиться к имеющимся сетям центрального водоснабжения. В  связи с вводом генерального плана строительства в п.Изумрудный планируется увеличение мощности системы водоснабжения, расширения радиуса водоснабжения в пределах 40 водопользователей.

Изумрудновским МУП «ЛИДЕР» произведены следующие работы:

-  замены глубинного насоса

- ремонт скважины

- установка канализационных люков

Планируются следующие работы:

-ликвидация уличных колонок

-замена запорных задвижек